Памятка по управлению услугой «Умный дом» с помощью приложения для ОС Android и iOS

Контроллер с внешним ZigBee адаптером (черный)

Содержание

Подключение контроллера	3

Подключение и настройка датчиков	9

Подключение камеры	14

Настойка камеры new	15

Настройка режимов безопасности «Дома/Не дома/Сон» 	19

Режим включения «Время» new.	21

Режим включения «Геолокация» new	22

Раздел «Детали»  new	23

Добавление и настройка сценариев	24

Создание сценария с задержкой new	33

Раздел «Настройки»	38

Управление системными настройками	40

Сброс датчиков и камеры	44

Сброс датчиков	44

Сброс камеры	44

Восстановление пароля	46

Сетевые настройки	48

Родительский контроль	48

Гостевая сеть	52

Управление несколькими аккаунтами new	54

Настройки Wi-Fi	56

# Подключение контроллера

- Абонентский контроллер «Умного дома» (далее – контроллер) должен быть подключен к модему или оптическому терминалу (ONT) сетевым кабелем, как изображено на рисунке 1. При этом соединяется  порт LAN1 модема/ONT (или другой порт, настроенный под Интернет), а в контроллере  – порт WAN.  Модем должен быть настроен в режим «роутер» (когда происходит автоматическое подключение к Интернету без ввода логинов и паролей). Если всё подключено правильно, то на контроллере будет гореть 3 индикатора: «Интернет» в виде значка планеты, «Wi-Fi» и «питание».

Рисунок 1 – Подключение модема и контроллера, сетевой кабель – жёлтый

- Следующий шаг – подключение своего смартфона или планшета к Wi-Fi-сети контроллера (обратите внимание: не к существующей «домашней сети        Wi-Fi»!). Название Wi-Fi-сети контроллера и её пароль указаны в наклейке заводского паспорта к контроллеру.

Рисунок 2 – Наклейка в заводском паспорте контроллера

После этого необходимо зайти в PlayMarket для OC Android или AppleStore для iOS. По запросу «Умный дом Белтелеком» надо найти приложение или воспользоваться ссылками, размещёнными на корпоративном сайте (http://beltelecom.by/umnyi-domhttp://beltelecom.by/umnyi-dom) и установить его (см. рисунок 3 и рисунок 4).

Примечание: 
1. Здесь и далее показан пример работы с приложением для операционной системы Android.

- Для установки приложения в смартфоне должен стоять регион «Беларусь» и версия OS Android не ниже 4.4.2

Рисунок 3 – Подключение к сети контроллера

(название сети будет отличаться у каждого абонента услуги, см. наклейку в паспорте к контроллеру «Умного дома»)

Рисунок 4 – Приложение «Умный дом Белтелеком» в магазине приложений PlayMarket на ОС Android

- После установки приложения «Умный дом. Белтелеком» следует запустить приложение. Приложение запросит ввести «Аккаунт» и «Пароль», эти данные абонента находятся в договоре: это поля «Логин» (15 чисел) и «Пароль».

Примечание: символы логина  «@beltel.by» вводить не нужно.

После ввода данных нажимаем кнопку «Вход» и попадаем в меню приложения «Умный дом от Белтелеком» (см. рисунок 5).

Рисунок 5 – Вход в приложение «Умный дом от Белтелеком»

Важно! «Белтелеком» для повышения информационной безопасности просит произвести смену первоначально выданного пароля на известный только самому абоненту, как указано на рисунках ниже:

- Далее необходимо сделать привязку контроллера к аккаунту пользователя. После входа в приложение появится кнопка «Привязать», после её нажатия необходимо ввести пароль из паспорта к контроллеру (по умолчанию логин root пароль admin).

Рисунок 6 – Реквизиты для привязки контроллера

После успешной привязки появится главная страница приложения и начнётся обновление плагинов приложения. (Операция обновления плагинов может потребоваться несколько раз). Далее вы можете установить и настроить датчики.

Рисунок 7 – Привязка контроллера в приложении

Рисунок 8 – Обновление плагинов в приложении

Примечание: обновление приложения может произойти не сразу и занять длительное время, во время обновления не дайте погаснуть экрану смартфона.

# Подключение и настройка датчиков

Для добавления датчиков или дополнительного оборудования (перед тем, как добавить датчик к контроллеру) убедитесь, что контроллер подключен к Интернет! В базовый комплект (на дату выхода этой памятки) входит контроллер и 3 датчика: датчик открытия двери, датчик дыма и датчик движения. Дополнительно вы можете установить датчик протечки воды, датчик температуры и влажности, умную розетку, тревожную сирену, видеокамеру и иные доступные датчики и устройства.

- Для подключения датчиков в приложении «Умный дом» необходимо перейти во вкладку «Устройства» на главном экране, нажать в верхнем правом углу на пиктограмму «●●●». В отображаемом окне выбрать «Добавить устройство».

Рисунок 9 - Добавление датчика

- На первом шаге необходимо выбрать производителя устройства

Hikvision – производитель видеокамер.

Wulian – производитель прочих датчиков.

и нажать «Далее». Отобразится список с производителями датчиков (Рисунок 10):

Рисунок 10 – Выбор производителя добавляемого датчика

Потом необходимо выбрать тип датчика и нажать «Далее» (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Выбор датчика

- Далее необходимо нажать «Устройство уже установлено», чтобы произвести поиск датчика.

После этого запускается режим поиска датчика. Во время поиска нажмите кнопку Set на датчике 4 раза (нажимать нужно быстро: в течении двух секунд).

Рисунок 12 – Кнопка SET для добавления датчика открытия двери

Рисунок 13 – Наклейка с датой выпуска датчика

Рисунок 14 – Поиск устройства

- После того, как датчик будет найден, его необходимо добавить, нажав на соответствующую кнопку «Добавить».

Рисунок 15 – Добавление датчика

- Затем необходимо придумать имя подключаемому датчику и выбрать помещение, в котором будет размещаться датчик. Если ранее не было добавлено ни одного помещения, то Вам будет предложено создать (придумать) новое. После нажатия на кнопку «Сохранить» датчик будет добавлен, и его можно будет увидеть во вкладке «Устройства».

Рисунок 16 -  Выбор помещения и сохранение

# Подключение камеры

Камера Hikvision DS-2CD2Q10FD.

Перед установкой камеры включите её в сеть 220В. Для добавления IP-камеры по Wi-Fi вам необходимо открыть корпус камеры, потом войти в приложение «Умный дом» на мобильном устройстве и выполнить пункты инструкции 1 и 2 предыдущей главы. На 2-м этапе установки следует выбрать производителя «Hikvision», затем перейти к установке камеры. Для установки камеры пользователю необходимо открыть крышку на корпусе камеры и 4 раза нажать на кнопку WPS, после этих действий камера перейдёт в режим поиска. На рисунке 17 изображена IP-камера Hikvision серии DS-2CD2Q10FD.

После того, как камера будет определена в приложении, перед переходом к шагу добавления в помещение, камера потребует ввод пароля для своего добавления. Пароль на камеру по умолчанию: 12345.

Рисунок 17 - IP-камера Hikvision серии DS-2CD2Q10FD

Камера Hikvision DS-2CV2Q01C. Перед установкой камеры включите её в сеть 220В. Для добавления IP-камеры Hikvision серии DS-2CV2Q01C по Wi-Fi пользователю необходимо камеру изначально «сбросить»: следует поднять объектив камеры и открыть крышку, затем удерживать кнопку WPS в течение 7 секунд, как это показано на рисунке 18. Потом надо войти в приложение «Умный дом» на мобильном устройстве, выполнить пункты инструкции 1 и 2 предыдущей главы. На 6-м этапе установки выбрать производителя «Hikvision», затем перейти к установке камеры. Для установки камеры пользователю необходимо снова открыть крышку под объективом камеры и 1 раз нажать на кнопку WPS. После этих действий камера перейдет в режим поиска. На рисунке 18 изображена         IP-камера Hikvision серии DS- DS-2CV2Q01C.

После того, как камера будет определена в приложении (этап установки 10), для добавления в помещение, будет запрошен ввод пароля для добавления. Пароль на камеру по умолчанию: admin+(код верификации).

Примечание: код верификации - это индивидуальный верификационный код, который находится на корпусе камеры. Для добавления в приложение его необходимо вводить без пробелов после слова «admin» Пример: adminGCWAYP.

## Рисунок 18 – Камера Hikvision серии DS-2CV2Q01C (ПЮРК.467839.002)

## Настойка камеры new

## В новой версии приложения «Умный дом» (2.7.2.40.6 и выше для OS Android,  2.7.2.41 и выше для iOS) Вы можете изменить настройки камеры непосредственно через мобильное приложение. Для этого необходимо запустить камеру с главного экрана или через вкладку «Устройства», а затем перейти в режим «Настройки».

## Рисунок 19 - Переход в режим «Настройки» на камере

## В режиме «Настройки» Вам будет доступны следующие функции:

## Изменение часового пояса

## Проверка версии модели камеры и программного обеспечения камеры

## Изменение качества изображения (битрейт, качество видео, частота кадров)

## Рисунок 20 - Проверка версии ПО  камеры

## Рисунок 21 - Выбор часового пояса

## Изменяя настройки  изображения (битрейт, качество видео, частота кадров), Вы сможете корректировать качество изображения online-видео c камеры. Битрейт выражает степень сжатия потока. Чем выше битрейт, тем лучше качество видео. Часто именно битрейт используют для измерения эффективной скорости передачи данных по каналу.

## Рисунок 22 - Изменение качества изображения

Рисунок 23 - Изменение качество видео

## Рекомендуемые настройки:

## Битрейт видео: не более 512kbps

## Частота кадров: 25fps

## Качество видео: 640*480

# Настройка режимов безопасности «Дома/ Не дома/ Сон»

Система безопасности «Дома / Не дома / Сон» представляет собой настраиваемые режимы, в зависимости от вашего нахождения или отсутствия в помещении, в котором установлено оборудование «Умный дом».

В режиме безопасности «Не дома» пользователь настраивает оповещение от всех приобретённых датчиков и выбирает способ оповещения: SMS, эл. письмо  или push-сообщение в приложении.

В режиме безопасности «Сон» пользователь настраивает оповещение от датчика открытия двери, датчика дыма и датчика протечки воды, выбрав способ оповещения: SMS.

- Для настройки режимов «Дома/Не дома/Сон» необходимо на главном окне перейти в режимы «Системы безопасности».

Рисунок 24 – Переход в настройки режимов Дома/Не дома/Сон

- Далее выбрать режим, который необходимо настроить.

Рисунок 25 – Выбор режима

- Например, в режиме безопасности «Дома» настраивается оповещение от таких датчиков, как датчик открытия двери и датчик протечки воды, выбирается способ оповещения: «только в приложении», а так же настраивается режим включения: по времени и/или при подключении необходимых устройств. Также можно посмотреть, какие сценарии привязаны к данному режиму безопасности.

Режим включения «Время» в системе безопасности «Дома/Не дома/Сон» new

Для этого необходимо по ссылке «Режим включения», отметить «галочкой»  пункт «Время» и настроить время, к которое данный режим безопасности будет автоматически включаться. К примеру, каждый день в 19:00 Вы приходите домой, и уже не хотите получать уведомления о срабатывании датчиков или сценариев.

Рисунок 26 – Выбор режима включения «Время»

Режим включения «Геолокация» в системе безопасности «Дома/Не дома/Сон» new

Эта  функция позвонят переключать режимы безопасности при подключении Вашего телефона к сети контроллера. Для того, чтобы настроить, подключите свои устройства к сети контроллера по Wi-Fi.  В настройках системы безопасности перейдите в раздел «Режим включения» и поставьте «галочку» на режиме «Геолокация». 
Далее нажмите на «+ Добавить устройство», интерфейс приложения перебросит Вас на Список устройств, подключённых к этому контроллеру. Галочкой отметьте те устройства, при подключении или отключении которых система безопасности «Дома/Не дома/Сон» будет переключаться в выбранный режим.

Рисунок 27 - Включение режима «Геолокация»

Примечание: Функция «Геолокация» не доступна в режиме безопасности «Сон».

## Раздел «Детали» в режимах безопасности «Дома/ Не дома/ Сон» new

В разделе «Детали» Вы сможете посмотреть и настроить уведомление от датчиков, способы оповещения в случае срабатывания датчика, а также привязанные к данному режиму сценарии.

Для включения оповещения по SMS и электронной почте достаточно поставить «галочку» напротив датчика, от которого Вы хотите получать уведомления, и способ оповещения: SMS и/или Эл.письмо. 
На фото представлен режим безопасности «Дома», к которому привязаны сценарии «Мой сценарий 6» и «Мой сценарий 7 видео»

Рисунок 28 - Просмотр  деталей режима безопасности «Дома»

# Добавление и настройка сценариев

Пользовательский сценарий - это запрограммированная реакция умного дома на то или иное событие.  Иными словами, это реакция датчиков при определённых условиях. Условиями для срабатывания датчика могут быть:

Начало – этим сценарием пользователь создаёт программируемую кнопку, при нажатии которой будет выполняться несколько действий. Пример: IP – камера будет делать запись видео, а умная розетка включится.

По расписанию – данный сценарий позволяет пользователю создать свой собственный график включения и выключения розеток, запись с IP–камер.  Пример: Каждый день в 18:00 IP–камера 1 будет делать обзорное видео помещения, а IP–камера 2 – скриншот видео из другого помещения.

Срабатывание датчика – данный сценарий совершается при срабатывании таких датчиков как датчик открытия двери, движения, дыма, протечки воды. При срабатывании перечисленных датчиков будет выполняться определённое действие. Также можно настроить так, чтобы действие выполнялось через заданное время после сработки датчика.

Примеры создания сценариев приведены ниже.

- Для создания пользовательского сценария необходимо перейти во вкладку «Устройства» и выбрать «». Далее в появившемся окне выбрать «Добавить сценарий».

Рисунок 29 – Добавление сценария

- Далее, в появившемся окне следует выбрать способ получения уведомлений при срабатывании сценариев. Если выбрать «Сообщения», то уведомления будут приходить только в приложении (и только при наличии выхода в интернет мобильного устройства). При выборе «SMS сообщение» или «Эл.письмо», сообщения будут приходить на привязанный номер мобильного телефона или на указанную в настройках электронную почту соответственно.

Примечание: Можно выбрать несколько или сразу все способы получения уведомлений.

Рисунок 30 – Выбор способа оповещения о срабатывании сценария

- Далее необходимо создать условие запуска сценария, перейдя в соответствующий подраздел меню. Условий запуска может быть три типа:

-  по срабатыванию датчика (вкладка «Устройства»),

- в запланированное время и день с повторением либо без (вкладка «Включение по расписанию»),

-   по ручному запуску (вкладка «Ручной запуск»).

- После чего, выбираем режим «Системы безопасности», в котором будет работать данный сценарий.

Примечание: По умолчанию сценарий работает во всех режимах, поэтому обратите внимание и отключите не нужные режимы безопасности.

Рисунок 31 - Выбор режима работы сценария

Примечание : Создать сценарий, совместно с режимом безопасности можно только для сценариев запускаемых по времени и при срабатывании датчика (триггера).

Для создания сценария по срабатыванию датчиков во вкладке «Устройства» необходимо выбрать датчик, который будет запускать сценарий.

Рисунок 32 – Выбор датчика

- Для каждого датчика есть свои типы состояния, которые могут являться условиями срабатывания. Для датчика движения условием срабатывания может являться «Обнаружение движения», для датчика открытия двери – «Открытие» или «Закрытие», для датчика дыма – «Задымление». После выбора типа состояния датчика необходимо применить заданные настройки нажатием кнопки «Сохранить».

Рисунок 33 – Выбор условия срабатывания

- Далее необходимо выбрать задачу, то есть непосредственно то, что будет выполнять сценарий. Такими задачами могут являться действия, выполняемые умной розеткой, IP-камерой или сиреной. Также можно задать промежуток времени перед выполнением задачи настроив «Задержка».

Примечание: здесь и далее показан пример настройки сценария по записи видео IP-камерой при обнаружении задымления с помощью датчика дыма.

- Для выбора действия сценария во вкладке «Устройства» необходимо перейти в подраздел «Добавить задачу» и выбрать устройство, которое будет выполнять задачу при срабатывании сценария.

Рисунок 34 – Выбор устройства

- После выбора срабатывающего устройства необходимо задать действие, которое будет выполнять данное устройство. Для IP-камеры такими действиями могут являться «360 градусов видео», «Запись (15с)»,«Запись (30с), «Запись (60с)» и «Скриншот». Для умной розетки – «Включение», «Переключение» (смена текущего состояния) и «Выключение», для сирены – «Звуковой сигнал».  После выбора действия необходимо применить настройки нажатием кнопки «Сохранить».

Рисунок 35 – Выбор действия для сценария

- Просмотреть все фото- и видеоматериалы, записанные по сценариям, можно перейдя по ссылке «Подробнее» из раздела «Сообщения» - «Сигналы»

Рисунок 36 – Просмотр фото и видео материла из раздела «Сообщения»

9. Также просмотреть фото и видео можно перейдя на саму камеру, затем  в раздел «Облачное хранилище» непосредственно на самой камере.

Рисунок 37 – Просмотр фото и видео материалов из облачного хранилища

Примечание:

Каждому абоненту предоставляется 1 Гб памяти для записи фото и видео материалов. При достижении порогового значения старые фото и видео будут удаляться.

Сохранить фото и видео из приложения на цифровой носитель невозможно.

Возможно настроить сценарий с датчиком температуры и влажности только на получение уведомлений. Например, при достижении температуры Выше или равно 250С, вас уведомит сообщение о запуске данного сценария.

## Настройка сценария с датчиком температурой и влажности

- Выбираем нужный триггер (для примера возьмём условие, при котором сообщение будет приходить в случае, если температура поднимется выше 25 градусов).

Рисунок 38 – Меню выбора триггера датчика температуры и влажности

2. Выбираем условие и вводим значение температуры. После этого нажимаем «ОК».

Рисунок 39 – Окно настройки условия сработки датчика

3. В появившемся окне выбираете режим уведомлений «Сообщение» и нажимаете «Сохранить».

Рисунок 40 – Меню создания сценария

4. Далее выбираем режим «Системы безопасности», в котором будет работать данный сценарий.

Примечание: По умолчанию сценарий работает во всех режимах, поэтому обратите внимание и отключите не нужные режимы безопасности.

Рисунок 41 - Выбор режима работы сценария

Примечание :

- Создать сценарий, совместно с режимом безопасности можно только для сценариев запускаемых по времени и при срабатывании датчика.

- Для создания сценариев необходимы исполнительные устройства, такие как:

- Умная розетка,

- IP-камера,

- Сирена.

Примеры возможных сценариев:

- Запись видео IP-камерой при срабатывании датчика движения (10 секунд по умолчанию).

- обзорное видео 360○ при открытии двери, на которой установлен датчик открытия (60 секунд по умолчанию)

- Включение устройства (например, светильника), подключенного к умной розетке при открытии двери.

- Включение устройства (например, вентилятора), подключенного к умной розетке при достижении температуры в комнате выше определённого порога – для этого должен сработать датчик температуры и влажности (например, 250С).

- Получение фото (скриншота) IP-камерой при открытии входной двери.

- Включение звуковой сигнализации (сирены) при открытии двери.

## Создание сценария с задержкой new

Например, создадим сценарий со следующими условиями: после того, как сработает датчик открытия двери, через 20 секунд начнётся запись видео длительностью в 60 секунд.

- На главном экране перейдите в раздел «Устройства», выберите «Сценарии» и нажмите на «...» в правом верхнем углу экрана.

Рисунок 42 - Меню «Сценарии»

2. В открывшемся меню выберите «Добавить сценарий».

Рисунок 42 - Добавление сценария

- Задайте условие при котором сценарий сработает. Для этого нажмите «+».

Рисунок 43 - Меню создания сценария

- Выберите датчик открытия двери в качестве триггера (то есть устройства, на чьё срабатывание будет запускаться сценарий).

Рисунок 44 - Меню выбора триггера

- Выберите условие «Открыто» и нажмите «Сохранить»

Рисунок 45 - Меню выбора условия сработки

6. В открывшемся окне (как в пункте 4) нажмите «Сохранить».

7. Выберите действие, которое будет выполнятся при сработке триггера. Нажмите на «+».

Рисунок 46 - Меню создания сценария

- В открывшемся меню выберите «Задержка».

Рисунок 47 - Меню выбора задачи

- Задайте время, через которое выполнится действие по сценарию после сработки триггера. В Нашем случае 20 секунд. И нажмите «Сохранить».

Рисунок 47 - Меню установки времени задержки

- Снова нажмите на «+» напротив «Выполнять следующие действия».

Рисунок 48 - Меню создания сценария

- В открывшемся меню выберите  «Устройства».

Рисунок 49 - Меню выбора задачи

- Выберите «IP-камера».

Рисунок 50 - Меню выбора устройства выполняющего действие.

13. Выберите «Запись (60с)» и нажмите «Сохранить». Затем снова нажмите «Сохранить» и ещё раз «Сохранить».

Рисунок 51 - Меню выбора времени записи видео

- В открывшемся окне нажмите «Сохранить».

Рисунок 52 - Меню выбора действия

- В открывшемся окне нажмите «Сохранить».

Рисунок 53 - Меню создания сценария

# Раздел «Настройки»

- Получить дополнительную информацию о пользовательском аккаунте и выполнить дополнительные настройки можно, перейдя во вкладку «Настройки» на главном экране.

Рисунок 54 – Вкладка «Настройки»

## Просмотр информации о пользователе

Для просмотра информации о пользователе необходимо перейти по стрелке напротив имени группы, в данном случае SmartHome.

Рисунок 55 – Информация о пользователе

## Управление группой

В подразделе «Моя семья» можно изменить имя группы, посмотреть состав группы и пригласить в неё новых участников. Для этого необходимо в верхнем правом углу выбрать пиктограмму:

Рисунок 56 – Пиктограмма редактирования группы

В появившемся окне необходимо ввести имя нового участника группы, 2 раза ввести пароль участника, его номер телефона и адрес электронной почты.

Примечание: Имя пользователя может состоять только из букв латинского алфавита, начинаться с буквы, должно содержать буквы и цифры.

Рисунок 57 – Создание нового участника группы

## Управление системными настройками

В разделе «Системные настройки» можно настроить получение SMS-уведомлений, уведомлений по электронной почте, отображаемый язык приложения. Также данный раздел включает подраздел «Безопасность аккаунта».

Рисунок 58 – Раздел меню «Системные настройки»

Для получения уведомлений от датчиков и сценариев по SMS и электронной почте необходимо включить данные типы уведомлений. Также SMS-уведомления и уведомления по эл. почте придут при потере сетевого соединения с контроллером (электропитание, интернет).

В настройках языка рекомендуется выбрать русский язык.

В подразделе «Безопасность аккаунта» можно увидеть текущий баланс лицевого счета, а также изменить основной номер телефона и адрес электронной почты, которые привязаны к учётной записи.

Рисунок 59 – Подраздел меню «Безопасность аккаунта»

Для изменения привязанного номера телефона необходимо перейти по стрелке возле текущего номера телефона и на появившейся странице нажать «Изменить номер телефона»

Примечание: здесь и далее показан пример изменения привязанного к учётной записи номера телефона.

Рисунок 60 – Изменение номера телефона

После выбора действия «Изменить номер телефона» приложение с целью обеспечения безопасности предложит ввести текущий пароль для входа в учётную запись.

Рисунок 61 – Ввод пароля при изменении номера телефона

При успешном вводе пароля появится страница, где можно будет ввести новый номер телефона и код из SMS сообщения, полученного на данный номер.

Примечание: Для получения кода необходимо сначала ввести новый номер телефона, а затем нажать на кнопку «Получить код»

Рисунок 62 – Изменение номера телефона

# Сброс датчиков и камеры

## Сброс датчиков

Вам может понадобиться сбросить датчики (отвязать от контроллера) в следующих случаях:

- Возврат оборудования в сервисный центр

- Неисправность датчика

- Некорректные уведомления от датчика

Для того, чтобы выполнить сброс датчика (отвязать), необходимо найти кнопку SET на корпусе датчика и удерживать её в течение 20-30 секунд, до тех пор пока индикатор на датчики не заморгает зелёным цветом 4 раза.

## Сброс камеры

Отвязка камеры может понадобиться в следующих случаях:

- На камере нет трансляции видео

- Камера потеряла сетевое соединение и больше не видна в приложении

- Если камера была привязана по LAN, а необходимо перенести ее в другое место и привязать по Wi-Fi

- Возврат камеры в сервисный центр

Отвязку камеру необходимо производить в зависимости от типа камер.

Производить сброс IP-камеры Hikvision серии DS-2CD2Q10FD, которая указана на рисунке 63, необходимо следующий образом:

- Острый предмет вставить в разъем Reset и удерживать там его

- Затем, удерживая Reset, отключить и включить электропитание (достать питающий кабель)

- Подождать, пока камера загрузится

Рисунок 63 - IP-камера Hikvision серии DS-2CD2Q10FD

Если у вас камера Hikvision серии DS-2CV2Q01C (ПЮРК.467839.002), Вам необходимо:

- Поднять объектив камеры вверх

- Открыть крышку на корпусе

- Нажать и удерживать кнопку WPS в течении 7 секунд, как показано на рисунке 64

Рисунок 64 – Сброс камеры Hikvision серии DS-2CV2Q01C (ПЮРК.467839.002)

Примечание: На 1 контроллер рекомендуется добавлять примерно 10 датчиков и 3 IP камеры.

# Восстановление пароля

Процедура восстановления пароля позволяет изменить существующий пароль от учётной записи и тем самым восстановить доступ к ней.

На странице входа в учётную запись нужно нажать «Забыли пароль» внизу слева от кнопки «Вход»:

Рисунок 65 – Страница входа в учётную запись

Появится окно, где в выпадающем списке можно выбрать способ для восстановления пароля:

Рисунок 66 – Выбор способа восстановления пароля.

Если выбрать, например, в выпадающем списке «Телефон» для восстановления пароля, то следует ввести привязанный к аккаунту номер мобильного телефона, куда в течение минуты придёт СМС-сообщение с четырёхзначным кодом. Далее абоненту нужно будет ввести этот код, а также новый пароль и его повтор:

Рисунок 67 – Окно восстановления пароля

# Сетевые настройки

## Родительский контроль

Родительский контроль позволяет ограничить доступ к сети Wi-Fi для устройств, подключаемых к контроллеру.

Например, Вы можете настроить контроллер так, чтобы ваш ребёнок или другой пользователь мог подключиться к Wi-Fi только в определённый промежуток времени и по определенным дням. К примеру, мог подключиться к интернету только с 18.30 до 21.00 по будням.

1.На главной странице в приложении перейдите на контроллер, нажав на иконку.

Рисунок 68 – Главная страница приложения

2. Выберите родительский контроль.

Рисунок 69 – Страница настроек контроллера.

3.Нажмите на «+» в правом верхнем углу.

Рисунок 70 – Страница добавления устройств для управления

4. Из списка когда-либо подключённых устройств к контроллеру выберите телефон ребёнка. Поставьте галочку, и нажмите «Далее».

Рисунок 71 – Страница выбора устройств

5. Нажмите на «+» в строке «Время доступа».

Рисунок 72 – Страница добавления времени доступа

6. Поставьте галочку «настроить», выберите время включения и время выключения, выберите дни, в которые телефон не сможет подключиться по Wi-Fi, и нажмите «Сохранить». Затем вновь нажмите «Сохранить» или добавьте ещё условия, нажав на «+».

Рисунок 73 – Страница выбора времени доступа

7. Чтобы редактировать или удалить ограничения, перейдите в «Родительский контроль», выберите устройство и нажмите на «…» в правом верхнем углу измените или удалите ограничения.

## Гостевая сеть

Функция позволяет открыть доступ к домашней сети Wi-Fi на установленное пользователем время.

Например, Вы можете открыть доступ для гостей на 4 часа, на день или навсегда (до момента, пока не отключите), также можете установить гостевой пароль либо не использовать пароль вообще.

Предположим, к Вам пришли гости и Вы хотите открыть для них доступ к сети Wi-Fi без ввода пароля на 4 часа.

1.На главной странице в приложении перейдите на Контроллер.

Рисунок 74 – Главная страница приложения

2.Перейдите на гостевую сеть и активируйте «Включить гостевую сеть».

Рисунок 75 – Включение гостевой сети

- Задайте имя сети, а пароль не устанавливайте. Время действия выберите 4 часа и нажмите «Сохранить» .

Рисунок 76 – Настройка и включение гостевой сети

## Управление несколькими аккаунтами new

## Функция управления несколькими аккаунтами позволяет переключаться между всеми логинами (договорами) «Умного дома». Т.е. если у вас 2, 3 или более договоров по услуге «Умный дом» Вы сможете переключаться между ними. Для этого при входе в приложение необходимо поставить галочку напротив «Запомнить» для каждого своего логина.

## Рисунок 77 - Вход в приложение

## После входа в приложение на главной(домашней) странице приложения Вы увидите значок «Вы здесь». Нажав на него Вы увидите все добавленные аккаунты, и сможете перейти на любой из них. Уведомления PUSH Вы будите получать только с запущенного (активного аккаунта). Но воспользовавшись функцией «Вы здесь» Вы увидите количество сообщений по всем добавленным учётным записям.

## Примечание: Уведомления по SMS и электронной почте почте будут приходить как и ранее. Для каждого указанного номера телефона с указанием № договора и имени семьи.

## Рисунок 78 - Функция переключения между аккаунтами

## Настройки Wi-Fi

Функция «Настроить Wi-Fi» позволяет изменять параметры сети Wi-Fi контроллера.

1. На главной странице в приложении перейдите на Контроллер.

Рисунок 79 – Главная страница приложения.

2. Нажмите на иконку «Настроить Wi-Fi».

Рисунок 80 – Меню настройки стройки контроллера

3. В окне «Параметры Wi-Fi» вы можете поменять имя сети и пароль.

Рисунок 81 – Меню параметров Wi-Fi

Рисунок 82 – Окно для смены имени сети и пароля